Objeto: Pavimentação com lajotas sextavadas e drenagem pluvial.

Local: Rua José F. da Silva

MEMORIAL DESCRITIVO

Metodologia Adotada

Foi observada a NBR-13133 em sua totalidade.

Projeção do Eixo

A definição do eixo projetado ocorreu com base no traçado da estrada já existente, realizando pequenas correções em algumas curvas e locais aonde exista variação da largura.

Seção Longitudinal

A seção longitudinal foi traçada exatamente no meio da via, que virá a facilitar a compreensão dos projetos e desenhos técnicos.

Seções Transversais

Correspondendo a cada estaca (vinte metros) da locação do eixo, foram levantadas as seções transversais, ortogonais e simétricas ao eixo

Levantamento Cadastral

No levantamento cadastral foi executado registro sistemático e ordenado de todos os dispositivos lindeiros, tais como cercas e entradas particulares, assim como as edificações

existentes na área de interesse do Projeto. Foram medidos, linearmente e angularmente, referidos dispositivos e edificações, possibilitando, a qualquer tempo, a restituição e reprodução gráfica, com detalhes suficientes que permitem o desenho com precisão.

ESTUDOS HIDROLÓGICOS

O estudo hidrológico tem por finalidade a obtenção de elementos para se obter as vazões de dimensionamento das obras de drenagem e caracterização do regime pluviométrico.

Levantaram-se as áreas de contribuição das bacias hidrográficas e considerou-se o regime de precipitação da região fornecido pelo municipio de Cerro Negro.

3  PROJETO

PROJETO GEOMÉTRICO

A elaboração do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos elementos levantados na fase de estudos topográficos e em face às peculiaridades do projeto em execução (pavimentação com Lajotas). O projeto geométrico consistiu na retificação do eixo da rua, procurando aproveitar ao máximo os alinhamentos já definidos na mesma.

O greide foi projetado de maneira a corrigir alguns pontos críticos, procurando sempre que possível atender aos pontos de cotas obrigatórias, conservando-se ao máximo o existente.

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Em função das características próprias de cada trechos levantada in-loco, não haverá a necessidade de grandes movimentações de materiais. Será apenas raspada a superfície para nivelamento, com retirada máxima de 20 cm em alguns pontos, no final será necessário uma retirada de 50 cm para regularização previsto em planilha.

PROJETO DE DRENAGEM

O projeto de drenagem consiste no dimensionamento e detalhamento dos dispositivos necessários à proteção da via contra a ação das águas.

Os dispositivos de drenagem superficial visam um perfeito e rápido escoamento das águas que incidem sobre a plataforma da via e terrenos adjacentes.

Para efeitos de simplificação e segurança, o dimensionamento das drenagens foi realizado da seguinte forma;

Memória de Cálculo

a - Bacia de contribuição: 2,53 Ha

b - Solo: de rampa

Fórmula de Talbot;

Sendo valores para o coeficiente de Runoff;

De acordo com os dados da bacia o coeficiente adotado será de 0,66

A= 0,183 . 0,30. 4√(2,53)3

A = 0,11 m2

Tubos adotados: Φ 40 cm (0,12 m²)

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Descrição

A elaboração do projeto de pavimentação tem como objetivo, definição da seção transversal do pavimento fixada o tipo do pavimento e as diferentes camadas constituintes.

Não há necessidade de se executar obras complementares de contenção e enlevamento de taludes.

A metodologia de cálculo para os pavimentos foi feita com base na metodologia aplicada para a drenagem.

O trecho escolhido foi o da região próxima a estaca E1 do trecho 01, que é limítrofe a uma extensão já pavimentada com lajotas, que possui as mesmas características dos trechos que, sejam em solo e tráfego.

Foi considerado também a resistência já existente da superfície natural do terreno, que suporta a mais de 30 anos o tráfego da região, que pouco aumentou em número, assim, passa-se ao calculo e seus parâmetros;

Memória de Cálculo

Dados: Tráfego Médio Diário até: 50 veículos pequenos

Largura da via: 8,00 m.

Solo = 7%

Tipo de Pavimentação: Lajota.

Para dimensionamento do pavimento e verificação das espessuras do pavimento, será usado o método de dimensionamento pelo Índice de Suporte Califórnia, conforme equação de Peltier, que é preconizado para o dimensionamento envolvendo pavimentações com blocos de concreto.

E = N + 150√P * 10√T/To

IS + 6

E é a espessura total do pavimento em cm

P é carga por roda, em tonelada

IS  é o CBR do sub leito em percentagem

T é tráfego real por ano e por metro de largura toneladas

To é o tráfego de referência que é de 100.000 t/ano/m de largura

Neste caso, temos como espessura de cálculo o valor de:

E = 20 + 150√1,5 * 10√(50*365)/ 6,5 x 100.000

(7+5)

E = 12,37 cm

Determinação da espessura do pavimento é padrão, haja vista que o terreno apresenta boas características de regularização:

A-Espessura  da lajota sextavada 8 cm

B-Espessura de pó de brita 5 cm

C-Espessura da brita graduada 10 cm

ENG. WILLIAN F. DA SILVA

Cerro Negro, 10/02/2022